Schulinterner

Lehrplan

Fachkonferenz Farbtechnik und Raumgestaltung

Berufsschule duale Ausbildung

Berufsfachschule M/L

- Bauten- und Objektbeschichter /									-	Maler und Lackierer /

Bauten- und Objektbeschichterin									Maler und Lackiererin

- 2-jährige Ausbildung 																				- 3-jährige Stufenausbildung

-	Lernfelder 1 - 8 																							- Fachrichtung: Gestaltung und Instandhaltung

- Lernfelder 1 – 12

| Gesamtstundenzahl | 1. Ausbildungsjahr | 2. Ausbildungsjahr | 3. Ausbildungsjahr |
| --- | --- | --- | --- |
| 880 Stunden | 320 Stunden | 280 Stunden | 280 Stunden |

Anmerkung:

Die Rahmenlehrpläne basieren auf den neuen Ausbildungsordnungen des Maler- und Lackierergewerbes vom 01. August 2003. Der Unterricht erfolgt nach dem Lernfeldkonzept. Die Ausbildung im Praxisteil der Berufsfachschule M/L orientiert sich an den Inhalten der gültigen Ausbildungsordnung für M/L.

Schwerin, 10.09.2015

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 1- Metallische Unter- gründe bearbeiten Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS 1 Plakat zur Nachwuchsgewinnung erstellen 5Stunden Ergebnissicherung und Bewertung 4 Stunden LS 2 Betriebsorganisation des Malerbetriebes 2 Stunden LS 3 Garagentore aus Stahlblech bearbeiten 6 Stunden LS 3.1 Hochofenprozess und Korrosion 6 Stunden | die vollständige Handlung Problemlösungsstrategie Berufsbild des Fahrzeuglackierers Rechte und Pflichten Teamarbeit und Gruppenregeln Projektarbeit Plakaterstellung Schülerpräsentation der Plakatentwürfe Bewertung Hierarchie, Aufgabenbereiche, Arbeitsteilung Grundriss erstellen vom eigenen Ausbildungs- betrieb Grundrechenarten, Klammerrechnen, Punkt-vor-Strich- Rechnen Schülerpräsentation der Grundrissskizzen Bewertung Abwicklung eines vollständigen Kunden- Auftrages Bruchrechnen Praxis: Vorgelegte Metalle einteilen Film: Stahlgewinnung und Stahlherstellung Rostarten Chemische und elektrochemische Korrosion Rostgrade Zunder, Walzhaut: Erkennung, Entfernung | Gesamtes Team Kaiser Helmstedt Neumann |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 1- Metallische Unter- gründe bearbeiten Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS 3.2 Umweltschutz und Gesundheitsschutz 10 Stunden LS 3.3 Reinigung und Entfettung von Metalluntergründen 10 Stunden Ergebnissicherung und Bewertung 6 Stunden | ie Bau- Berufsgenossenschaft Betriebliche Verhaltensregeln Unfallverhütungsvorschriften Bruchrechnen, Prozentrechnen Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Sicherheitskennzeichnung an Arbeitsplätzen mit gefährlichen Stoffen RAL, DIN,EN, ISO Gefahrensymbole gefährlicher Stoffe Gefahrenstoffverordnung Sicherheitsdatenblätter Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge Kennzeichnung eines Etiketts mit gefährlichen Arbeitsstoffen Brandschutz und Brandbekämpfung Umweltgerechte Abfallentsorgung im Lackier- betrieb Dreisatz, Prozentrechnen Arteigene, artfremde Verunreinigungen Übung: Arbeitsschritte, Material, Geräte der Reinigungs- und Entfettungstechnik; Produkte (Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt) Physikalische Grundbegriffe gefährlicher Arbeitsstoffe: -Versuche: Lösen/Verdünnen, Viskosität, Thixotropie Flammpunkt -Gefahrenklassen, Explosionsgrenzen, Zündpunkt, Siedepunkt, Maximale Arbeitsplatzkonzentration 2 Klausuren, 1-3 Tests, Mündliche Präsentation | Gesamtes Team Kaiser Helmstedt Neumann |
|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| Lernfeld 1- Metallische Unter- gründe bearbeiten Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS 4 Zinkblech, verzinktes Stahlblech behandeln 10 Stunden LS 5 Aluminiumflächen behandeln 8 Stunden LS 6 Kupferflächen behandeln 2 Stunden Ergebnissicherung und Bewertung 3 Stunden | Einsatzbereiche Eigenschaften Verzinkungsarten Kathodischer Korrosionsschutz Normale und aggressive Bewitterung auf Zink Untergrundprüfungen von Zinkflächen Vorbehandlungsmaßnahmen auf Zinkflächen, Schwerpunkt ammoniakalkalische Netzmittelwäsche Ausbesserung von Zinkfehlstellen Persönliche Schutzausrüstung, Arbeits- und Umweltschutz Das Duplexsystem Physikalische Grundbegriffe: Kohäsion, Adhäsion Beschichtungssysteme auf Zinkflächen Einsatzbereiche Eigenschaften, Bewitterung Korrosion/Oxidation von Alu und ELOXAL-Verfahren Chemisch vorbehandelte Aluminiumbleche / Teile Vorbehandlungsverfahren auf Alu-Flächen Beschichtungssysteme auf Alu-Flächen Einsatzbereiche Eigenschaften, Bewitterung Korrosion/Oxidation von Kupferflächen Vorbehandlungsverfahren von Kupferflächen Beschichtungssysteme auf Kupferflächen 1 Klausuren, 1-2 Tests, Mündliche Präsentation | Gesamtes Team Kaiser |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 2- Nichtmetallische Untergründe bearbeiten Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS 1 Holzuntergründe bearbeiten (Kundenauftrag 1 Holzschrank) 10 Stunden LS 2 Holzuntergründe bearbeiten (Kundenauftrag 2 Gartenbank) 20 Stunden Ergebnissicherung und Bewertung 4 Stunden | Ökologie und wirtschaftliche Nutzung des Holzes Holzarten Holzaufbau Holzhauptbestandteile Holzeigenschaften: (Struktur, Quellen/Schwinden, Holzfeuchte, max. Luftfeuchte, relative Luftfeuchte, Ausgleichsfeuchte) Holzschnittarten, Vergütete Hölzer (Holzwerkstoffe, Plattenwerkstoffe) Bedarfsberechnung: (Material, Preis, Zeit ), Zinsen Holzkonstruktion: (maßhaltig, nichtmaßhaltige) Holzschäden: (Feuchtigkeitsmessung, Insekten, Pilze) Konstruktiver und chemischer Holzschutz Untergrundprüfungen von Holz Schleifen von Holz:(Anfeuern, Geräte, Schleifmittel, Schleifbilder, Wässern, Haftung, Reinigen) Ausbesserungsarbeiten: (Ast-Dübel, Spachtelmassen, Holzkittarten, Fensterkitt) Entschichtungsverfahren auf Holz: Schleifen, Abbrennen, Ablaugen, Abbeizen) Übung: Arbeitsablaufplan zu LS1 und LS2 Bedarfsberechnung: (Material, Preis, Zeit) 1-2 Klausuren, 1-2 Tests Schülerpräsentation Arbeitsablaufpläne LS1, LS2 | Gesamtes Team Kaiser Neumann Helmstedt |
|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| Lernfeld 2- Nichtmetallische Untergründe bearbeiten Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS 3 Kunststoffuntergründe bearbeiten (Kundenauftrag 3 Kunststofffenster) Ergebnissicherung und Bewertung 4 Stunden LS 4 Mineralische Untergründe bearbeiten (Kundenauftrag 4 Kalksandsteinmauerwerk beschichten) Ergebnissicherung und Bewertung | Rohstoffe des Kunststoffs Entstehung und Gewinnung des Erdöls Verwendung von Kunststoffen, insbesondere in der Autoindustrie Der Weg vom Rohöl zum Kunststoff Einteilung der Kunststoffe nach ihrem Verhalten / Eigenschaften -Schülerversuche: Verhalten verschiedener Kunststoffe bei Wärme- und Lösemittel- einwirkung. Erstellen einer Tabelle mit den Versuchsergebnissen. Kunststoffarten und ihre Kurzzeichen Kunststoffe richtig vorbehandeln (Vor- und Nachteile der verschiedenen Vorbehandlungsverfahren) Fehlerquellen an Kunststoffen Prozentrechnen, Bedarfsberechnung 1-2 Klausuren, 1-2 Tests Schülerpräsentation der Gruppenergebnisse Begriffe und Arten Eigenschaften mineralischer Untergründe (Kohäsion, Adhäsion, Kapillarität, Porosität, Alkalität, Neutralisation) Mauerwerk Natursteinmauerwerk Arten und Eigenschaften Arbeiten auf Natursteinmauerwerk Kunststeinmauerwerk Ziegel, Klinker Eigenschaften Untergrundmängel Arbeiten auf Ziegel- und Klinkermauerwerk Kalksandstein Eigenschaften Arbeiten auf KS- Mauerwerk Untergrund Putz mineralische Putze Aufgaben der Putze Zusammensetzung, Arten, Eigenschaften Bindemittel Kalk, Zement, Gips Putzmörtelgruppen Putzaufbau | Gesamtes Team Kaiser Neumann Helmstedt |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft/Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |

| Lernfeld 3- Oberflächen und Objekte herstellen Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS 1 Entrostungsverfahren erarbeiten (Kundenauftrag 1 Bustüren aus Stahlblech) LS 2 Leitern und Gerüste erarbeiten (Kundenauftrag 2 Logo an der Fassade vom Lackierbetrieb gestalten) | Vertiefung: Prozentrechnen, Bruchrechnen, Dreisatz Normreinheitsgrade für Stahlflächen gem. DIN 55928 Entrostungsverfahren und Entrostungsqualität auf Stahlflächen, Versuche: Bürsten, Schleifen, Strahlen Entrostungsgeräte, Werkzeuge, Maschinen, Material Kernthema: Das Schleifen (Arten, Aufbau, Wirkung, Härteeinteilung nach Mohs, Schleifpapiere, Schleif- Körnung, offene und geschlossene Streuung, Schleif- Maschinen im Lackierbetrieb (Versuche) Strahlen mit Strahlkorn (Versuch) Chemisches Beizen als Entrostungsverfahren Flammstrahlen als Entrostungsverfahren Technische Zeichnung mit Bemaßungsnormen, Übung Maßstabsrechnen Vergrößerungsverfahren (technisch, zeichnerisch), übergreifend zur Aufgabe in LF 4 Stehleitern: Bauteile, Zustand, Standsicherheit, Einsatz- Bereiche, Handhabung (Versuch) Anlegeleitern: Gefahrensituationen / Sicherheitsregeln Behelfsgerüst: Bauteile, Anforderungen (Versuch) Arbeitsgerüste: Bauteile, Anforderungen Fahrbahre Gerüste: Standsicherheit (Versuch), Verhaltensregeln Standhubarbeitsbühne / Fahrbare Hubarbeitsbühne | Gesamtes Team Kaiser Helmstedt Neumann |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 3- Oberflächen und Objekte herstellen Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS 3 Arbeitsablaufplan erstellen (Kundenauftrag 3 Stahlblechschild lackieren) Ergebnissicherung und Bewertung 4 Stunden | Schüler bearbeiten einen vollständigen Kundenauftrag (Arbeitsplan, Arbeitsschutz, Umweltschutz, Material- bedarfsberechnung) 1-2 Klausuren, 1-2 Test, Schülerpräsentation der Ergebnisse | Gesamtes Team Kaiser Helmstedt Neumann |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituation | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 4- Oberflächen gestalten 80 Stunde | Parallel zu Lernfeld 2 ab 3. Woche Licht und Farbe Farbenlehre Gestaltungselemente Skizzen Räumliche Darstellungen Schrift Flächen-, Kosten-, Mengenberechnung Präsentationstechnik Software Ergebnissicherung und Bewertung 4 Stunden | Farbe als Erscheinung Zusammenhang Farbe – Licht Vielfalt der Farben Entstehung der Farben aus Licht Lichtbrechung und Reflexion Additive und Subtraktive Farbmischung Gestaltungsaufgabe Der Farbkreis + Gestaltungsaufgabe Farbmischungen + Gestaltungsaufgabe Verändern von Farben + Gestaltungsaufgabe (Farbreihen) Komplementärfarben + Gestaltungsaufgabe Farbordnungssysteme + Gestaltungsaufgabe 5. Komplexe Gestaltungsaufgaben Präsentation der Gestaltungsaufgaben | Gesamtes Team Neumann Helmstedt Kaiser |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 5- Schutz- und Spezialbeschichtungen ausführen Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS 1 Untergrundmängel Reinigungs- und Entrostungsverfahren Chemische und physikalische Bedingungen Merkblätter, Technische Richtlinien und Normen Bedienungsanleitungen Applikationsverfahren Abdeckarbeiten Gefahrenstoffverordnung Ordnung am Arbeitsplatz Materialbedarf Zeitbedarf Datenverarbeitung | Baufugentechnik Fugen und Dichtstoffe Beanspruchung, Schadensbilder, Ursachen Verwendung von Vorschriften zur Fugensanierung DIN 18540, DIN 52460, BSF- Merkblatt – Nr. 23, IVD- Merkblätter, Produktinfo der Dichtstoffhersteller Aufgaben von Fugen und Dichtstoffen Fugenarten und Merkmale Dichtstoffe und Fugenbänder- Anwendungsfälle geeigneter Dichtstoff e Fachgerechte Verarbeitung von Dichtstoffen Haftvermittlung, Fugenausbildung Wärmedämmung Bedeutung der Wärmedämmung für die Umwelt Co²-Ausstoß und Treibhauseffekt, Klima veränderung, Verbrauch von fossilen Brennstoffen,Nutzungsdauer von Vorräten Bedeutung der Wärmedämmung für den Mieter Wohnbehaglichkeit, Einsparung von Heizkosten Bedeutung der Wärmedämmung für den Vermieter und Eigentümer Vielseitige Fassadengestaltung, Werterhöhung der Immobilie, gute Vermietbarkeit und Gewinnsteigerung Inhalt einer Wärmeschutzverordnung U- Wert der Hausbauelemente und zulässiger Heizenergieeinsatz pro m² nach DIN 4108 Aufbau, Vor- und Nachteile einer ungedämmten Wand, einer Innendämmung und Außendämmung mit Temperaturverlauf (Glaserdiagramm) und Frostgrenzen-, Tauwasserausfall-, Wärmebrückenbestimmung Zusammenhänge Raumtemperatur, Wasseraufnahme und Taupunkt, fehlende Belüftung, Wohnqualität Bauphysikalische Größen Wärmeleitfähigkeit und Rohdichte von Baustoffen, Wärmedurchlasswiderstand, Wärmeübergangswiderstände und Wärmedurchgangskoeffizient Wirtschaftlichkeitsberechnung der Energiekosten einer ungedämmt Wand und mit einer 8 cm dicken Wärmedämmung bei einer gleich großen Fassadenfläche während einer Heizungsperiode Brandschutzverordnung für öffentliche Gebäude Vorarbeiten zur Wärmedämmung Beurteilung und Behebung von Fassadenschäden Behandlung von Bauwerksfugen, Rohranschlüssen, Halterungen für Leitungen und Gerüste, Abklebearbeiten Montagearten der Wärmedämmung Verklebung, Verklebung und Verdübelung sowie Schienenbefestigung Plattenanbringung Flächenverklebung, Eck- und Anschlussverklebung, Verdübelung Schienenbefestigung Ergänzungsarbeiten Bauwerksfugen Bauteilanschlüsse, Glätten, Hauseckenverstärkung, Armierung Kleberauftrag, Einbringung des Armierungsgewebes, Fenster- und Türeckenverstärkung Kleberwerkstoffe Schlussbeschichtung Materialarten, Arbeitstechniken und Werkzeuge, Voraussetzungen für eine Schlussbeschichtung und Verarbeitungsgrundsätze Fassadenaufmaße nach VOB Balkone, Erker, Loggien, Gesimse und Faschen Trockenbau Vorteile des Trockenbaues Ausbau eines Dachboden für Wohnzwecke Dachdämmung Prinzipieller Aufbau einer Dachdämmung, geeignete Dämmstoffe und Plattenwerkstoffe Ausführung einer Dachdämmung, Bedeutung der Dampfsperre, Arbeitsschutz Herstellen eines Fußbodenbelags durch Trockenestriche Aufbau und Eigenschaften einer Estrichplatte. Schwimmende Verlegung, Befestigungsmöglichkeiten Wandmontage Skelettbauweise aus Holz und Metall, prinzipieller Aufbau einer Trockenwand, Dämmung, Plattensysteme und deren Unterschiede, Befestigung der Platten und notwendige Arbeiten zur Beschichtung- Gestaltung von Plattenanschlüssen, Spachtelungen und grundieren Wandaufmaße nach VOB- gerade und schräge Wände Allgemeines In den drei Schwerpunkten wird mit Produkten- BFS-Blättern gearbeitet. In den Kundenaufträgen sind Leistungsbeschreibungen zu erarbeiten, Kostenkalkulation zu erstellen (Flächenberechnungen, Materialbedarfsberechnungen, Lohn- und Materialkalkulation ) Erarbeitung eines Kundenangebots und Präsentation Leistungsnachweise: 1 Fachkundeklausur am Ende mit mindestens je 2 Unterrichtsstunden, Tests, mündliche Leistungen | Gesamtes Team Helmstedt Neumann Kaiser |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituation | Inhalte Lehrkraft/Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Lernfeld 6- Instandhaltungsmaß nahmen durchführen 60 Stunden | LS 1 Instandhaltungsmaßnahmen auf Mineralischen Untergründen LS 2 Betonsanierung LS 3 Instandhaltungsmaßnahmen von Holzuntergründen (Beschichten von Holzfenstern) LS 4 Instandhaltungsmaßnahmen auf Kunststoffuntergründen Kundenauftrag- Beschichten eines Kunststofffensters | Wiederholung Putze Putzmängel/ Putzschäden Untergrundprüfungen Vorbereitung des Untergrundes Beschichtungsstoffe und ihre Inhaltsstoffe . Kalkfarben Zementfarben . Silikatfarben Polymerisatharzfarben . Silikonharzfarben KD- Farben Mischungsrechnen Wiederholung (Betonzusammensetzung, Eigenschaften) Carbonatisierung Ursachen der Betonzerstörung Untergrundanalyse vor der Instandsetzung Durchführung der Instandsetzung Anforderungen an die Beschichtungsstoffe Holzuntergründe Wiederholung Holzeigenschaften Untergrundprüfungen . Untergrundvorbereitung Klimabeanspruchung Maßhaltige und nicht maßhaltige Holzkonstruktionen Beschichtungssysteme (Anstriche auf neuem Holz, Anstriche auf Fenstern und Türen, Anstriche auf nicht maßhaltigen Holzkonstruktionen, Holzinnenbeschichtungen Gründe für eine Beschichtung Probleme bei der Beschichtung Untergrundprüfungen Vorbereitung des Untergrundes . Beschichtung von Kunststoffuntergründen Tests, Klausuren zur Ergebnissicherung | Neumann Kaiser Helmstedt |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 7- Dämm-, Putz- und Montagearbeiten ausführen Zeitrichtwert: 60 Stunden | LS 1 Fugen im Innen- und Außenbereich eines Einfamilienhaus abdichten LS 2 Gebäude mit Wärmedämmung versehen LS 3 Dachboden ausbauen | Baufugentechnik Fugen und Dichtstoffe Beanspruchung, Schadensbilder und deren Ursachen Verwendung von Vorschriften zur Fugensanierung DIN 18540, DIN 52460, BSF- Merkblatt Nr. 23, IVD- Merkblätter, Produktinformation Der Dichtstoffhersteller Aufgaben von Fugen und Dichtstoffen Fugenarten und Merkmale Dichtstoffe und Fugenbänder- Anwendungsfälle und geeigneter Dichtstoff Fachgerechte Verarbeitung von Dichtstoffen Haftvermittlung, Fugenausbildung und Fugenglättung Wärmedämmung Bedeutung der Wärmedämmung für die Umwelt Co²-Ausstoß und Treibhauseffekt, Klimaveränderung, Verbrauch von fossilen Brennstoffen und Nutzungsdauer von Vorräten Bedeutung der Wärmedämmung für den Mieter Wohnbehaglichkeit, Einsparung von Heizkosten Bedeutung der Wärmedämmung für den Vermieter und Eigentümer Vielseitige Fassadengestaltung, Werterhöhung der Immobilie, gute Vermietbarkeit und Gewinnsteigerung Inhalt einer Wärmeschutzverordnung U- Wert der Hausbauelemente und zulässiger Heizenergieeinsatz pro m² nach DIN 4108 Aufbau, Vor- und Nachteile einer ungedämmten Wand, einer Innen-Außendämmung mit Temperaturverlauf (Glaserdiagramm) und Frostgrenzen-, Tauwasserausfall-, Wärmebrückenbestimmung Zusammenhänge Raumtemperatur, Wasseraufnahme und Taupunkt, fehlende Belüftung, Wohnqualität Bauphysikalische Größen Wärmeleitfähigkeit und Rohdichte von Baustoffen, Wärmedurchlass- widerstand, Wärmeübergangswiderstände Wirtschaftlichkeitsberechnung der Energiekosten Brandschutzverordnung für öffentliche Gebäude Vorarbeiten zur Wärmedämmung Beurteilung und Behebung von Fassadenschäden Behandlung von Bauwerksfugen, Rohranschlüssen, Halterungen für Leitungen und Gerüste, Abklebearbeiten Montagearten der Wärmedämmung Verklebung, Verklebung und Verdübelung sowie Schienenbefestigung Plattenanbringung Flächenverklebung, Eck- und Anschlussverklebung, Verdübelung Schienenbefestigung Ergänzungsarbeiten Bauwerksfugen Bauteilanschlüsse, Glätten, Hauseckenverstärkung, Armierung Kleberauftrag, Einbringung des Armierungsgewebes, Fenster- und Türeckenverstärkung Kleberwerkstoffe Schlussbeschichtung Materialarten, Arbeitstechniken und Werkzeuge, Voraussetzung, Schlussbeschichtung, Verarbeitungsgrundsätze Fassadenaufmaße nach VOB Balkone, Erker, Loggien, Gesimse und Faschen Trockenbau Vorteile des Trockenbaues Ausbau eines Dachboden für Wohnzwecke Dachdämmung Prinzipieller Aufbau einer Dachdämmung, geeignete Dämmstoffe und Plattenwerkstoffe Ausführung einer Dachdämmung, Bedeutung der Dampfsperre, Arbeitsschutz Herstellen eines Fußbodenbelags durch Trockenestriche Aufbau und Eigenschaften einer Estrichplatte. Schwimmende Verlegung, Befestigungsmöglichkeiten Wandmontage Skelettbauweise aus Holz und Metall, prinzipieller Aufbau einer Trockenwand, Dämmung, Plattensysteme und deren Unterschiede, Befestigung der Platten und notwendige Arbeiten zur Beschichtung- Gestaltung von Plattenanschlüssen, Spachtelungen und grundieren Wandaufmaße nach VOB- gerade und schräge Wände Allgemeines In den drei Schwerpunkten wird mit Produkten- BFS-Blättern gearbeitet. In den Kundenaufträgen sind Leistungsbeschreibungen zu erarbeiten, Kostenkalkulation zu erstellen (Flächenberechnungen, Materialbedarfsberechnungen, Lohn- und Materialkalkulation ) Erarbeitung eines Kundenangebots und Präsentation Leistungsnachweise: 1 Fachkundeklausur am Ende mit mindestens je 2 Unterrichtsstunden, Tests, mündliche Leistungen | Gesamtes Team Kaiser Neumann Helmstedt |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituation | Inhalte | Kollege / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 8- Oberflächen und Objekte bearbeiten und gestalten Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS Wohnung tapezieren | Farbklänge Schriftlehrgang Tapeten/ Tapezieren Tapeten ( Begriffe und Arten) Tapetenabmessungen Prüfen der Tapeten vor der Verarbeitung Tapetenkennzeichnung Kleister/ Kleber Tapetenunterlagsstoffe Werkzeuge zum Tapezieren Tapezierarbeiten Berechnung des Tapetenbedarfs | Helmstedt Neumann Kaiser |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 9- Innenräume gestalten Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS Eine Wohnung im Innenbereich farblich neu gestalten | Farbenpsychologie Physische, psychische, synästhetische Wirkung der Farben Psychologisches Ordnungsschema der Farben Komplexe Innenraumgestaltungen Raumanalyse (Bestandsaufnahme vorhandener Raumfaktoren, Raummaterialien und farblich zu gestaltender Raumflächen) Farbplan (Farbrichtung durch Nutzung, Zweck, psychologische Zielwirkung) Perspektivische Darstellungsarten des Raumes (Handzeichnung, PC-Entwurf) Raumlicht (Beleuchtungskörper, direkte/indirekte Beleuchtung) Raumwirkung durch Farbe und Gestaltungselemente (Höhe, Breite, Tiefe, psychologische Wirkung) Farbgestaltung mit Schabloniertechnik (Dekorfries, Raumwirkungen) Dekorprofile Aufmaß nach VOB Kostenrechnung Fußbodenverlegearbeiten (Kunststoffboden, textile Beläge, Holzbeläge) Spanndecken (Dekor, Akustik) Präsentation (farbige Innenraumansicht mit eingesetzten Materialproben) Leistungsnachweise: 1 Fachkundeklausur am Ende mit mindestens je 2 Unterrichtsstunden, Tests, mündliche Leistungen | Gesamtes Team Helmstedt Neumann Kaiser |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituation | Inhalte |
| --- | --- | --- |
| Lernfeld 10- Fassaden gestalten Zeitrichtwert: 80 h Untergrundmängel Reinigungs- und Entrostungsverfahren Chemische und physikalische Bedingungen Merkblätter, Technische Richtlinien und Normen Bedienungsanleitungen Applikationsverfahren Abdeckarbeiten Gefahrenstoffverordnung Ordnung am Arbeitsplatz Materialbedarf Zeitbedarf Datenverarbeitung | LS 1 Zuordnung der Fassade zu einer Baustilepoche LS 2 Gestaltung einer Fachwerkwand LS 3 Gestaltung von Fassaden LS 4 Gestaltung von Straßenzügen | Das Gebäude und seine Teile Begriffe Analyse Baustile und ihre Merkmale (Griechischer Stil – heute) Gebäudearten und ihre Nutzung Fachwerk ( Teile, territoriale Unterschiede, Beschichtung) + Gestaltungsaufgabe) Fassadengliederung + Gestaltungsaufgabe Farbgestaltung Grundbegriffe der Gestaltung Gestaltungsaufgabe Häuserreihen Grundprinzipien der Fassadengestaltung + Gestaltungsaufgabe Haus Straßenzüge + Gestaltungsaufgabe Tests , Klausuren , Gestaltungsarbeiten zur Ergebnissicherung |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituationen | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 11- Objekte in Stand setzen Zeitrichtwert: 80 Stunden | LS 1 (Kundenauftrag 1 Sichtmauerwerk einer Historischen Villa in Stand setzen) LS 2 (Kundenauftrag 2 Im Mietshaus Schall-dämmmaßnahmen ausführen) LS 3 (Kundenauftrag 3 Im Vereinshaus Teppichverlegearbeiten, Boden- beschichtungsarbeiten und Fußleisten- beschichtungsarbeiten in Tabellenform abrechnen.) Ergebnissicherung | Komplexe Kundenaufträge für Instandsetzungsmaßnahmen innen und außen Arbeitsablaufplan (Zeitliche Reihenfolge der Tätigkeiten mit Werk- und Hilfsstoffen und Werkzeug / Geräte / Maschinen) Gesetzliche Bestimmungen Prüfprotokoll Instandhaltungsintervalle Präsentation (Kundenberatungsgespräch 2 Fachkundeklausuren ,Tests, mündliche Leistungen | Gesamtes Team Kaiser Neumann Helmstedt |

|  | Zeitlicher Ablauf - Lernsituation | Inhalte | Lehrkraft / Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Lernfeld 12- Dekorative und kommunikative Gestaltung Zeitrichtwert: 80 h | LS 1 Entwicklung eines Logos für ein Sportgeschäft LS 3 Kundenaufträge zur Vergoldung | Werbung Ornamente Piktogramme, Logo, Signum, Wappen . Vergolden Applikationsverfahren Tests, Klausuren, Gestaltungsarbeiten zur Ergebnissicherung | Gesamtes Team Neumann Kaiser Helmstedt |